## Slide 1: Set Instruksi
Ari Kurniawan

## Slide 2: Set instruksi ?
Operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin (machine instructions) atau instruksi komputer (computer instructions).
Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set Instruksi (Instruction Set).
Notes: 2

## Slide 4: Elemen Instruksi
Operation code (Op code)
  Kerjakan, menentukan operasi yang akan dilaksanakan
Source Operand reference
  Dengan data ini, merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan
Result Operand reference
  Simpan hasilnya kesini, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan
Next Instruction Reference
  Setelah selesai, kerjakan ini ... , memberitahu CPU untuk mengambil (fetch) instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai.
Notes: 3

## Slide 5: Operands ?
Ingat: Semua instruksi dijalankan dalam CPU
Rata-rata operasi hanya membutuhkan register sebagai tempat membaca /menyimpan operand
Adakalanya juga register tidak berisi operand tapi menunjuk ke tempat penyimpanan lainnya (memory, cache, modul I/O)
Source dan results operands dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut :
  Main memory (or virtual memory or cache)
  CPU register
  I/O device
Notes: 4

## Slide 6: Format Instruksi
Suatu instruksi terdiri dari beberapa field yang sesuai dengan elemen dalam instruksi tersebut. Layout dari suatu instruksi sering disebut sebagai Format Instruksi (Instruction Format).
OPCODE
OPERAND REFERENCE
OPERAND REFERENCE

## Slide 7: Penyajian Instruksi
Dlm kode mesin setiap instruksi memiliki pola-bit tertentu yang unik
Agar dapat dimengerti manusia, dibuatlah representasi simbolik instruksi, biasanya berupa singkatan
(disebut mnemonic)
  Contoh: ADD, SUB, LOAD
Sedangkan Operand juga disajikan secara simbolik
  Contoh: ADD A, B
Notes: 5

## Slide 8: Jenis Instruksi
Data processing, Arithmetic dan Logic Instructions
Data storage (main memory), Memory instructions
Data movement (I/O), I/O instructions
Program flow control, Test and branch instructions
Notes: 6

## Slide 9: Jumlah addres (a)
3 addres
  Bentuk umum: [OPCODE] [AH], [AO1], [AO2]
  Satu alamat hasil, dua alamat operand
  Misal: SUB Y, A, B
    Bentuk algoritmik: Y  A – B
    Arti: Kurangkan isi Reg A dengan isi Reg B, kemudian simpan hasilnya di Reg Y.
  Bentuk ini tidak umum digunakan di komputer
  Mengoperasikan banyak register sekaligus
  Program lebih pendek
Notes: 7

## Slide 10: Jumlah addres (b)
2 addres
  Bentuk umum: [OPCODE] [AH], [AO]
  Satu alamat hasil merangkap operand, satu alamat operand
  Misal: SUB Y, B
    Bentuk algoritmik: Y  Y – B
    Arti: Kurangkan isi Reg Y dengan isi Reg B, kemudian simpan hasilnya di Reg Y.
  Bentuk ini masih digunakan di komputer sekarang
  Mengoperasikan lebih sedikit register, tapi panjang program tidak bertambah terlalu banyak
Notes: 8

## Slide 11: Jumlah addres (c)
1 addres
  Bentuk umum: [OPCODE] [AO]
  Satu alamat operand, hasil disimpan di accumulator
  Misal: SUB B
    Bentuk algoritmik: AC  AC – B
    Arti: Kurangkan isi Acc. dengan isi Reg B, kemudian simpan hasilnya di Acc.
  Bentuk ini digunakan di komputer jaman dahulu
  Hanya mengoperasikan satu register, tapi program menjadi bertambah panjang
Notes: 9

## Slide 12: Jumlah addres (d)
0 (zero) addres
  Bentuk umum: [OPCODE] [O]
  Semua alamat operand implisit, disimpan dalam bentuk stack. Operasi yang biasanya membutuhkan 2 operand, akan mengambil isi stack paling atas dan di bawahnya
  Misal: SUB
    Bentuk algoritmik: S[top]  S[top-1] – S[top]
    Arti: Kurangkan isi Stack no.2 dari atas dengan isi Stack paling atas,kemudian simpan hasilnya di Stack paling atas
  Ada instruksi khusus Stack: PUSH dan POP
  Contoh lain:
  push a
  push b
  add
  pop c
  Berarti:
  c = a + b
Notes: 10

## Slide 13: Contoh Format Instr 3 Alamat
A, B, C, D, E, T, Y adalah register
Program: Y = (A – B) / ( C + D × E)
    SUB Y, A, B Y A – B
    MPY T, D, E T D × E
    ADD T, T, C T T + C
    DIV Y, Y, T Y Y / T
Memerlukan 4 operasi

## Slide 14: Contoh Format Instr 2 Alamat
A, B, C, D, E, T, Y adalah register
Program: Y = (A – B) / ( C + D × E)
    MOVE Y, A Y  A
    SUB Y, B Y  Y - B
    MOVE T, D T  D
    MPY T, E T  T × E
    ADD T, C T  T + C
    DIV Y, T Y  Y / T
Memerlukan 6 operasi

## Slide 15: Contoh Format Instr 1 Alamat
A, B, C, D, E, Y adalah register
Program: Y = (A – B) / ( C + D × E)
    LOAD D AC  D
    MPY E AC  AC × E
    ADD C AC  AC + C
    STOR Y Y  AC
    LOAD A AC  A
    SUB B AC  AC – B
    DIV Y AC  AC / Y
    STOR Y Y  AC
Memerlukan 8 operasi

## Slide 16: Contoh Format Instr 0 Alamat
A, B, C, D, E, Y adalah register
Program: Y = (A – B) / ( C + D × E)
PUSH A S[top]  A
PUSH B S[top]  B
SUB S[top]  A - B
PUSH C S[top]  C
PUSH D S[top]  D
PUSH E S[top]  E
MPY S[top]  D × E
ADD S[top]  C + S[top]
DIV S[top]  (A - B) / S[top]
POP Y Out  S[top]
Memerlukan 10 operasi

## Slide 17: Addres banyak ? Sedikit ?
Addres banyak
  Instruksi semakin kompleks
  perlu register banyak
  Program lebih pendek
  Lebih cepat ?
Addres sedikit
  Instruksi lebih sederhana
  Eksekusi lebih cepat
Notes: 11

## Slide 18: Pertimbangan Perancangan (1)
Semakin banyak register yang diolah dalam satu instruksi  semakin lambat
Semakin banyak baris operasi untuk mengeksekusi sebuah program  juga semakin lambat
Oleh karena itu, CPU masakini bisa dikatakan menggunakan perpaduan dari beberapa format instruksi, tergantung konteksnya
Notes: 12

## Slide 19: Pertimbangan Perancangan (2)
Register
  Jumlah register yang tersedia dlm CPU
  Operasi apa yg dpt dikerjakan oleh masing-masing registers?
Addressing modes (…)
Notes: 13

## Slide 20: Jenis Operand
Address
Number
  Integer/floating point
Character
  ASCII etc.
Logical Data
  Bits or flags
Notes: 14

## Slide 21: Jenis Operasi
Data Transfer
Arithmetic
Logical
Conversion
I/O
System Control
Transfer of Control
Notes: 18

## Slide 22: Data Transfer
menentukan
  Source, Destination  lokasi operand sumber dan operand tujuan.
Menetapkan Lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register atau bagian paling atas daripada stack.
  Jumlah data  panjang data yang dipindahkan.
  Menetapkan mode pengalamatan.
Tindakan CPU untuk melakukan transfer data adalah :
a. Memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain.
b. Apabila memori dilibatkan :
Menetapkan alamat memori.
Menjalankan transformasi alamat memori virtual ke alamat
memori aktual.
Mengawali pembacaan / penulisan memori
Notes: 19

## Slide 23: Data Transfer
Operasi set instruksi untuk transfer data :
MOVE : memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan
STORE : memindahkan word dari prosesor ke memori.
LOAD : memindahkan word dari memori ke prosesor.
EXCHANGE : menukar isi sumber ke tujuan.
CLEAR / RESET : memindahkan word 0 ke tujuan.
SET : memindahkan word 1 ke tujuan.
PUSH : memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas stack.
POP : memindahkan word dari bagian paling atas sumber

## Slide 24: Arithmetic
Add, Subtract, Multiply, Divide
Signed Integer
Tindakan CPU untuk melakukan operasi arithmetic :
1. Transfer data sebelum atau sesudah.
2. Melakukan fungsi dalam ALU.
3. Menset kode-kode kondisi dan flag.
Operasi set instruksi untuk arithmetic :
1. ADD : penjumlahan 5. ABSOLUTE
2. SUBTRACT : pengurangan 6. NEGATIVE
3. MULTIPLY : perkalian 7. DECREMENT
4. DIVIDE : pembagian 8. INCREMENT
Nomor 5 sampai 8 merupakan instruksi operand tunggal.
Notes: 20

## Slide 25: Logical
Bitwise operations
AND, OR, NOT
Operasi set instruksi untuk operasi logical :
1. AND, OR, NOT, EXOR
2. COMPARE : melakukan perbandingan logika.
3. TEST : menguji kondisi tertentu.
4. SHIFT : operand menggeser ke kiri atau kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit.
5. ROTATE : operand menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin.
Notes: 21

## Slide 26: Logika
Arsitektur CPU menyediakan operasi Boolean.
Operasi ini untuk memanipulasi bit – bit word maupun alamat dalam membentuk operasi fungsi yang diinginkan
Contoh :
(R1) = 1001 1101
(R2) = 0011 1001
(R1) AND (R2) = 0001 1001

## Slide 27: Logika

## Slide 28: Apa Gunanya ?
Operasi pergeseran logika sangat berguna dalam perpindahan data serial maupun pemecahan word menjadi beberapa bagian, misal 16 bit menjadi 8 bit.
Dalam operasi penggeseran aritmetika, data diperlakukan sebagai integer bertanda dan tidak akan menggeser bit tandanya.
Pergeseran ini biasanya untuk menangani overflow maupun underflow.
Operasi rotasi berfungsi untuk membawa seluruh bit secara berurutan ke bit yang paling kiri.
Bit – bit tersebut dapat diidentifikasikan dengan pemeriksaan tanda dari datanya (diperlakukan sebagai bilangan).

## Slide 29: Conversion
Contoh: Biner ke Decimal
Operasi set instruksi untuk konversi :
1. TRANSLATE : menterjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespodensi.
2. CONVERT : mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lainnya.
Notes: 22

## Slide 30: Input/Output
Tersedia instruksi khusus
Atau digunakan instruksi data movement (memory mapped)
Atau dikerjakan oleh controller (DMA)
Operasi set instruksi Input / Ouput :
1. INPUT : memindahkan data dari perangkat I/O tertentu ke
tujuan
2. OUTPUT : memindahkan data dari sumber tertentu ke
perangkat I/O
3. START I/O : memindahkan instruksi ke prosesor I/O untuk
mengawali operasi I/O
4. TEST I/O : memindahkan informasi dari sistem I/O ke tujuan
Notes: 23

## Slide 31: Systems Control
Privileged instructions
CPU harus berada pada state tertentu
  Ring 0 pada 80386+
  Kernel mode
Digunakan oleh operating systems
Hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus, biasanya digunakan dalam sistem operasi.
Contoh : membaca atau mengubah register kontrol.
Notes: 24

## Slide 32: Transfer Control
Tindakan CPU untuk transfer control :
Mengupdate program counter untuk subrutin , call / return.
Operasi set instruksi untuk transfer control :
1. JUMP (cabang) : pemindahan tidak bersyarat dan memuat PC
dengan alamat tertentu.
2. JUMP BERSYARAT : menguji persyaratan tertentu danmemuat
PC dengan alamat tertentu atau tidak
melakukan apa tergantung dari
persyaratan.
3. JUMP SUBRUTIN : melompat ke alamat tertentu.
4. RETURN : mengganti isi PC dan register lainnya yang berasal
dari lokasi tertentu.
5. EXECUTE : mengambil operand dari lokasi tertentu dan
mengeksekusi sebagai instruksi

## Slide 33: Transfer Control
6. SKIP : menambah PC sehingga melompati instruksi
berikutnya.
7. SKIP BERSYARAT : melompat atau tidak melakukan apa-apa
berdasarkan pada persyaratan
8. HALT : menghentikan eksekusi program.
9. WAIT (HOLD) : melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan
dipenuhi.
10. NO OPERATION : tidak ada operasi yang dilakukan.

## Slide 34: Transfer Control
Branch
  Contoh: branch to x if result is zero
Skip
  Contoh: increment and skip if zero
  ISZ Register1
  Branch xxxx
  ADD A
Subroutine call
  interrupt call
Notes: 25

## Slide 35: Pemindahan Kontrol
Instruksi kali ini akan sangat berbeda karena instruksi – instruksi sebelumnya adalah operasi bagi operand, sedangkan kali ini adalah instruksi yang dilakukan oleh instruksi berikutnya

## Slide 36: Operasi transfer kontrol untuk apa ?
Adanya aplikasi yang berulang dilakukan
Adanya fungsi – fungsi persyaratan, yaitu operasi akan dilakukan apabila kondisi syaratnya terpenuhi
Untuk kemudahan dalam pemrograman, yaitu program besar dapat dipecah – pecah menjadi program kecil yang modular

## Slide 37: Set instruksi Operasi transfer kontrol
Branch (percabangan)
Skip (lompat/lewati)
Subroutine call

## Slide 38: Instruksi percabangan
BRE R1, R2, X ; bercabang ke X bila isi R1 = R2

## Slide 39: Instruksi `skip'
Menyatakan bahwa sebuah instruksi dapat dilewati.
Tidak memerlukan field alamat tujuan
Merupakan bentuk pemindahan kontrol lainnya.
ISZ R1
; Increment and Skip if Zero (tambahkan program counter (PC) dengan nilai 1 dan melompat ke instruksi berikutnya bila nilai register 1 adalah zero (0)).

## Slide 40: Subrutin
adalah bentuk pemindahan kontrol lainnya
adalah program modular yang merupakan bagian dari program komputer yang lebih besar.
berguna bila potongan program tersebut digunakan berulang kali sehingga akan memudahkan dalam pemrograman

## Slide 41: Mekanismenya bagaimana ?
Melibatkan dua instruksi dasar
  Instruksi pemanggilan (call instruction) yang bercabang ke lokasi subrutin
  Instruksi kembali (return instruction) yang menggembalikan ke program pemanggilnya

## Slide 42: Urutan eksekusi bersarang

## Slide 43: Mengapa menyimpan informasi ?
Karena pemanggilan subrutin dari sembarang tempat
Untuk mekanisme kembali dari subrutin ke program utamanya.
  Tempat yang digunakan untuk penyimpanan adalah
    Register
    Awal Subrutin (Start of Subroutine)
    Puncak Stack (Top of Stack)

## Slide 44: Contoh
Operasi “CALL X“, apa yang terjadi ?
RN PC +
PC X
RN adalah register yang digunakan untuk menyimpan alamat kembali.
X adalah lokasi subrutin.
Proses ini X sebagai alamat subrutin dimasukkan ke dalam program counter (PC) untuk dieksekusi.
Subrutin yang dipanggil dapat menyimpan RN untuk digunakan dalam return nantinya.
Sedangkan dalam metode penyimpanan awal subrutin, operasi CALL X ditandai dengan tindakan :
X PC + PC X + 1
Dengan operasi tersebut, maka subrutin secara otomatis menyimpan alamat untuk mekanisme kembali ke program utama

## Slide 45: Ada Contoh ?
Sistem stack sebagai penyimpanan
Saat CPU mengeksekusi perintah CALL
  CPU akan menaruh alamat pengembalian di atas stack.
Metode ini lebih umum dan baik
  Pendekatan ini mampu mengakomodasikan subrutin reentrant.
  Subrutin reentrant adalah subrutin yang memungkinkan pembukaan beberapa call dalam waktu bersamaan.
  Instruksi CALL mengharuskan adanya pelewatan paramater (parameter passing) pada register.
  Parameter tersebut sekaligus dapat disimpan pada stack

## Slide 46: Penggunakan stack pada instruksi pemanggilan